Генетический анализатор ABI PRISM 3500

Модель 3500 представляет новый стандарт в капиллярном электрофорезе. Модель имеет 8 капилляров и предлагает полную автоматизацию исследований. Подходит для проведения секвенирования de novo и ресеквенирования, а также фрагментного анализа: LOH, AFLP, исследование SNPs, микросателлитный анализ и др.

Основные характеристики:

- Усовершенствованная система температурного контроля;

- Новый долговечный твердотельный монолучевой лазер;

- Новая система идентификации позволяет контролировать ключевые параметры реагентов и расходных материалов;

- Легко устанавливаемые капилляры;

- Усовершенствованная комплектация расходных материалов;

- Многоцветное детектирование (до 6-ти флуоресцентных красителей при проведении фрагментного анализа);

- Использование 96-ти и 384-ех луночных плашек, а также стрипов из 8 пробирок;

- Возможность выполнения разнообразных экспериментов;

- Простой ввод прибора в эксплуатацию; простота в работе и обслуживании;

- Возможность работы 24 часа без оператора.

Модель имеет модицикацию Dx, которая предназначена для диагностики медицинских заболеваний in vitro.

Комплект поставки:

- Прибор для проведения капиллярного электрофореза;

- Капилляры: без внутреннего покрытия, поставляются в собранном виде в специальной гребенке (для модели 3500 – 8-и капиллярная система). Рассчитан на проведение 160 опытов;

- Разделительные матрицы: полимеры РОР-4, РОР-6 и РОР-7. Перед каждым экспериментом капилляры автоматически заполняются свежим полимером, который динамически покрывает стенки капилляра, чтобы избежать электроосмотического потока;

- Компьютер для обработки данных и управления прибором;

- Программное обеспечение для определения нуклеотидных последовательностей и фрагментного анализа;

- Реагенты.

Наборы реагентов:

- Для секвенирования: BigDye TerminatorTM v 1.1, BigDye TerminatorTM v 3.1 и др.;

- Для фрагментого анализа: размерные стандарты GeneScan LIZ, GeneScan ROX и др.;

- Наборы для специальных применений и прикладных исследований.

Программное обеспечение: Модель включает программное обеспечение для сбора данных и обладают простым интерфейсом для пользователя. Программное обеспечение также включает первичный анализ данных (Basecalling и определение размера фрагментов в стандарте). Все файлы образцов создаются в стандарте ABIF.

Дополнительные программы ABI PRISM:

- Sequence Analysis Software;

- Variant Reporter Software;

- GeneMapper Software;

- SeqScape Software;

- MicroSEQ Software.

Лазер: Долговечный твердотельный монолучевой лазер с возбуждением 505 нм. Напряжение при электрофорезе до 20 кВ.

Требования к компьютеру: Не хуже, чем, Pentium 4 1.86 GHz ; операционная система - Windows Vista SP1; жесткий диск - 1X 80 GB 7200 RPM SATA 3.0GB/s и 8 MB Data Burst Cache; Монитор жидкокристаллический цветной - 17’’.

Рабочие условия:

- Температура от 15 до 30 °С. При работе прибора температура в помещении не должна колебаться более чем на ±2 °С;

- Влажность 20%-80% (без конденсации).

Размеры:

- Ширина (с закрытой дверью) 61 см;

- Ширина при открытых дверях 122 см;

- Глубина 61 см;

- Высота 72 см;

- Вес ~82 кг.

| № п/п | Параметр | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика: |  |
| 1.1. | Автоматическая система капиллярного электрофореза для определения структуры ДНК |
| 1.2. | Регистрационное удостоверение на генетический анализатор | Наличие |
| 2. | Технические характеристики: |  |
| 2.1. | Количество капилляров | 8 |
| 2.2. | Возможность автоматической работы без оператора | 24 часа |
| 2.3. | Автоматическое промывание капилляров | Наличие |
| 2.4. | Автоматическое заполнение капилляров полимером | Наличие |
| 2.5. | Автоматический ввод образцов из 96-луночных планшет | Наличие |
| 2.6. | Возможность использования 96-луночных планшет с объемом лунки 0,1 мл. (FAST) | Наличие |
| 2.7. | Возможность использования пробирок в стрипах по 8 шт. | Наличие |
| 2.8. | Заполнение буфером один раз за: | Не менее, чем 7 суток |
| 2.9. | Высоконадежный полупроводниковый лазер | Наличие |
| 2.10. | Длина волны | 505 нм |
| 2.11. | Одновременное детектирование | Не менее 6 красителей |
|  | Капилляры: |  |
| 2.12. | Капилляры без внутреннего покрытия | Наличие |
| 2.13. | Возможность использования капилляров разной длины | Наличие |
| 2.14. | Поставляются собранными в картриджах по | 8 шт. |
| 2.15. | Внутренний диаметр капилляров не превышает | 50 мкм |
|  | Производительность: |  |
| 2.16. | Сверхбыстрое секвенирование не менее 700н/65 мин с точностью не менее 98,5% | Не менее 168 образцов/24 ч. |
| 2.17. | Быстрое секвенирование не менее 500н/40 мин с точностью не менее 98,5% | Не менее 280 образцов/24 ч. |
| 2.18. | Стандартное секвенирование не менее 600н/135 мин | Не менее 80 образцов/24 ч. |
| 2.19. | Микросателлитный (фрагментный) анализ и сравнительное генотипирование не менее 600 пн/40 мин | Не менее 280 образцов/24 ч. |
| 2.20 | Определение полиморфизов SNPs не менее 120 пн/30 мин | Не менее 376 образцов/24 ч. |
|  | Проведение электрофореза: |  |
| 2.21. | Напряжение не менее | 20 кВ |
| 2.22. | Рабочая температура в диапазоне не менее | 18-70оС |
|  | Рабочие условия: |  |
| 2.23 | Температура в диапазоне не менее | 15-30оС |
|  | Влажность без конденсации в диапазоне не менее | 20-80оС |