Группировка показателей, характеризующих качество воды в соответствии с проектом Технического регламента «О питьевой воде», по классам опасности, лимитирующим показателям вредности (ЛПВ) и механизмам действия

| Наименование вещества | (ПДК, мг/л) | ЛПВ | Класс опасности | Механизм действия, критический орган |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества-канцерогены |
| Бенз(а)пирен | 0,00001 | с.-т. |  | Канцероген |
| Бензол | 0,001 | с.-т. | 1 | Канцероген |
| Бромдихлорметан | 0,03 | с.-т. | 1 | Канцероген |
| Винилхлорид | 0,0003 | с.-т. | 1 | Канцероген |
| Гексахлорбензол | 0,001 | с.-т. | 1 | Канцероген |
| Дихлорметан | 0,02 | с.-т. | 1 | Канцероген |
| 1,2-Дихлорэтан | 0,003 | с.-т. | 1 | Канцероген |
| Ди(2-этилгексил)фталат | 0,008 | с.-т. | 1 | Канцероген |
| Мышьяк | 0,01 | с.-т. | 1 | Канцероген |
| Пентахлорфенол | 0,009 | с.-т. | 1 | Канцероген |
| Стирол | 0,02 | с.-т. | 1 | Канцероген |
| Тетрахлорэтилен | 0,005 | с.-т. | 1 | Канцероген |
| 2,4,6-Трихлорфенол | 0,004 | с.-т. | 1 | Канцероген |
| Трихлорэтилен | 0,005 | с.-т. | 1 | Канцероген |
| Хлороформ | 0,06 | с.-т. | 1 | Канцероген |
| Четыреххлористый углерод | [ 0,002 | с.-т. | 1 | Канцероген |
| Эпихлоргидрин | 0,0001 | с.-т. | 1 | Канцероген |
| Вещества, не обладающие канцерогенным действием |
| Гексахлорбутадиен | 0,0006 | с.-т. | 1 | Ренотоксичность |
| Ртуть | 0,0005 | с.-т. | 1 | Ренотоксичность |
| Вещества, влияющие на сердечно-сосудистую систему |
| Барий | 0,7 | с.-т. | 2 | Артериальное давление |
| Натрий | 200 | с.-т. | 2 | Артериальное давление |
| Вещества, влияющие на печень |
| Бромоформ | 0,1 | с.-т. | 2 | Гепатотоксичность |
| Дибромхлорметан | 0,03 | с.-т. | 2 | Гепатотоксичность |
| Селен | 0,01 | с.-т. | 2 | Гепатотоксичность |
| 1,1-Дихлорэтилен | 0,03 | с.-т. | 2 | Гепатотоксичность |
| Никель | 0,02 | с.-т. | 2 | Гепатотоксичность |
| Хром | 0,05 | с.-т. | 2 | Гепатотоксичность |
| Вещества, влияющие на почки |
| Кадмий | 0,001 | с.-т. | 2 | Ренотоксичность |
| Вещества, влияющие на нервную систему |
| Литий | 0,03 | с.-т. | 2 | Нарушение функций центральной нервной системы |
| Свинец | 0,01 | с.-т. | 2 | Нарушение функций центральной нервной системы |
| Цианиды, включая хлористый циан (по СN) | 0,07 | с.-т. | 2 | Нейротоксическое действие |
| Вещества, имеющие различные механизмы действия |
| Нитрит-ион (по N02) | 3,3 | с.-т. | 2 | Образование метгемоглобина |
| Диоксид хлора (по хлорит иону) | 0,2 | с.-т. | 2 | Анемия |
| Серебро | 0,05 | с.-т. | 2 | Аргироз |
| Сурьма | 0,005 | с.-т. | 2 | Увеличение содержания холестерина в крови |
| Фторид-ион | 1.5 | с.-т. | 2 | Флюороз |
| Формальдегид | 0,05 | с.-т. | 2 | Нарушение функций ЖКТ |
| Алюминий | 0,2 | орг. мутн. | 3 | Появление взвеси в воде |
| Железо | 0,3 | орг. окр. | 3 | Появление окраски у воды и пятен на белье и на санитарно-технических изделиях |
| Ксилолы | 0,05 | орг. зап. | 3 | Появление специфического запаха у воды |
| Марганец | 0,1 | орг. окр. | 3 | Появление пятен на санитарно-технических изделиях и белье |
| Медь | 1 | орг. привк. | 3 | Появление привкуса у воды |
| Молибден | 0,07 | с.-т. | 3 | Ренотоксичность |
| Нитрат-ион (по NO3) | 45 | с.-т. | 3 | Образование метгемоглобина |
| Поверхностно-активные вещества, анионактивные | 0,1 | орг. пена | 3 | Пенообразование |
| Трихлорбензол | 0,03 | орг. зап. | 3 | Появление специфического запаха у воды |
| Хлор остаточный свободный | 0,3-0,5 | орг. зап. | 3 | Появление специфического запаха у воды |
| Хлор остаточный связанный | 0,8-1,2 | орг. зап. | 3 | Появление специфического запаха у воды |
| Хлорбензол | 0,02 | с.-т. | 3 | Гепатотоксичность |
| Аммиак и аммоний-ион | 1,5 | орг. зап. | 4 | Появление специфического запаха у воды |
| Нефтепродукты, суммарно | 0,1 | орг. зап. | 4 | Появление специфического запаха у воды |
| Сульфаты (по SO42-) | 500 | орг. привк. | 4 | Появление привкуса у воды |
| Толуол | 0,024 | орг. зап. | 4 | Появление специфического запаха у воды |
| Фенол (карболовая кислота) | 0,1 | орг. зап. | 4 | Появление специфического запаха у воды |
| Хлориды (по СI-) | 350 | орг. привк. | 4 | Появление привкуса у воды |
| Этилбензол | 0,002 | орг. зап. | 4 | Появление специфического запаха у воды |